VODIČ ZA PRIBAVLJANJE

DOZVOLA ZA IZGRADNJU

Dozvole za gradnju u okviru nadležnosti Opštine Ćuprija izdaje Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zašitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ćuprija. Svi postupci u vezi izdavanja odobrenja za izgradnju, izuzimajući postupak za izdavanje Informacije o lokaciji (koja nije obavezan dokument u pribavljanju dozvole za izgradnju) – postupak izdavanja Građevinske dozvole, Rešenja o odobrenju izvođenja radova, Lokacijskih uslova, itd. vode se u elektronskoj formi, od podnošenja zahteva pa do dostavljanja rešenja. Svi ovi postupci deo su Objedinjene procedure, regulisane Zakonom o planiranju i izgradnji  i Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure.

Svi akti u postupcima koji su deo Objedinjene procedure razmenjuju se u digitalnom formatu (PDF, dwg i dwf). Zahtevi se podnose preko portala na internet stranici Agencije za privredne registre.

Najveća prednost Objedinjene procedure je činjenica da ona predstavlja jednošalterski sistem, što znači da organ koji izdaje akt pribavlja sve potrebne saglasnosti u ime i za račun investitora. Od velike koristi je i činjenica da investitor u svakom trenutku može, preko CEOP-a, da sazna šta se dešava sa njegovim zahtevom.

1. INFORMACIJA O LOKACIJI

Informacija o lokaciji nije obavezan korak u postupku izdavanja građevinske dozvole. Ona predstavlja dokument informativnog karaktera koji zainteresovano lice može pribaviti radi prethodnog uvida u podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na jednoj ili više katastarskih parcela, iz planskog dokumenta.

Informaciju o lokaciji izdaje Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine opštinske uprave Opštine Ćuprija u roku od 8 dana od dana prijema zahteva, uz naknadu stvarnih troškova izdavanja te informacije.

POSTUPAK IZDAVANJA:

Zahtev za izdavanje Informacije o lokaciji podnosi se na šalteru za Urbanizam pri Uslužnom centru Opštine Ćuprija, u Ćupriji, ul. 13. oktobra br. 7, u periodu od 07:30 do 15:30 časova. Uz zahtev je potrebno priložiti:

- kopiju plana parcele;

- dokaz o uplati administrativne takse i naknade;

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA:

1) Troškovi pribavljanja kopije plana parcele:

| Republički geodetski zavod | Iznos | Račun |
| --- | --- | --- |
| za jednu katastarsku parcelu | 740,00 | 840-742221843-57 |
| za svaku sledeću, susednu parcelu | 310,00 | 840-742221843-57 |

2) Takse i naknade za izdavanje Informacije o lokaciji:

| RAT | Iznos | Račun |
| --- | --- | --- |
| Republička administrativna taksa | 3.010,00 | 840-742221843-57 |
| Накнада за издавање Информације о локацији – Општина Ћуприја |
| porodično – stambeni objekti | 1.600,00 | 840-742351843-94 |
| stambeni objekti sa više stambenih jedinica | 4.100,00 | 840-742351843-94 |
| poslovni objekti | 4.100,00 | 840-742351843-94 |
| poslovno stambeni ojekti | 5.100,00 | 840-742351843-94 |
| poslovno-stambeni objekti sa više jedinica | 5.100,00 | 840-742351843-94 |
| objekti javne namene | 4.100,00 | 840-742351843-94 |
| ekonomsko – poljoprivredni, pomoćni i ostali | 1.100,00 | 840-742351843-94 |
| pomoćni i ostali | 1.100,00 | 840-742351843-94 |
| trafostanice i linijski infrastrukturni objekti | 1.100,00 | 840-742351843-94 |

2. LOKACIJSKI USLOVI

Lokacijski uslovi su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, a sadrži sve uslove za izradu tehničke dokumentacije.

Lokacijske uslove može zahtevati i lice koje nije vlasnik parcele. Ovaj dokument važi 24 meseca, a ako je na osnovu lokacijskih uslova izdata građevinska dozvola/rešenje o odobrenju izvođenja radova, lokacijski uslovi važe do isteka tih akata.

POSTUPAK IZDAVANJA:

Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova podnosi se preko portala za elektronsko podnošenje zahteva  ceop.apr.gov.rs/. Uz zahtev je potrebno dostaviti idejno rešenje u digitalnom formatu, izrađeno u skladu sa Pravilnikomo o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta ("Sl. Glasnik RS", br. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 i 67/2017), kao i dokaz o uplati administrativne takse i naknade.

Odeljenje za urbanizam u ime i za račun investitora pribavlja:

- kopiju plana parcele;

- uslove za projektovanje i priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu.

Rok za izdavanje lokacijskih uslova je 5 radnih dana od dana pribavljanja uslova za projektovanje i priključenje od imalaca javnih ovlašćenja.

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA:

1) Troškovi izdavanja lokacijskih uslova:

| Vrsta naknade | Iznos | Račun |
| --- | --- | --- |
| Republička administrativna taksa za zahtev | 310,00 | 840-742221843-57 |
| Republička administrativna taksa za izdavanje lok. uslova |
| objekti kategorije A | 1.800,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije B | 2.700,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije V | 3.600,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije G | 3.600,00 | 840-742221843-57 |
| Naknada za CEOP |
| Nezahtevni i manje zahtevni objekti A i B | 1.000,00 | 840-29770845-52 |
| Zahtevni i inženjerski objekti V i G | 2.000,00 | 840-29770845-52 |
| Opštinske naknade |
| Opštinska taksa na zahtev | 100,00 | 840-742351843-94 |
| Opštinska taksa za izdavanje lokacijskih uslova |
| porodično – stambeni objekti | 1.000,00 | 840-742351843-94 |
| stambeni objekti sa više stambenih jedinica | 5.000,00 | 840-742351843-94 |
| poslovni objekti | 5.000,00 | 840-742351843-94 |
| poslovno - stambeni objekti | 6.000,00 | 840-742351843-94 |
| poslovno – stambeni objekti sa više posebnih jedinica | 7.000,00 | 840-742351843-94 |
| ekonomsko – poljoprivredni objekti | 4.000,00 | 840-742351843-94 |
| objekti javne namene | 5.000,00 | 840-742351843-94 |
| linijski infrastrukturni objekti | 10.000,00 | 840-742351843-94 |
| pomoćni i ostali objekti | 1.000,00 | 840-742351843-94 |
| dogradnja objekta | 1.000,00 | 840-742351843-94 |

2) Troškovi pribavljanja kopije plana i uslova za projektovanje i priklučenje od imalaca javnih ovlašćenja:

A) Katastar nepokretnosti:

| Republički geodetski zavod – Služba za katastar nepokretnosti Ćuprija |
| --- |
| Kopija plana parcele | Iznos | Račun |
| za jednu katastarsku parcelu | 740,00 | 840-742221843-57 |
| za svaku sledeću susednu parcelu | 310,00 | 840-742221843-57 |
| List nepokretnosti | Iznos | Račun |
| Do 50 strana A4 formata | 900,00 | 840-742221843-57 |
| Za svaku sledeću stranu | 70,00 | 840-742221843-57 |

B) Saglasnosti za projektovanje i priključenje:

| Uslov | Imalac javnih ovlašćenja | Iznos naknade | Račun |
| --- | --- | --- | --- |
| Priključenje na EE mrežu | EPS distribucija – ogranak Jagodina | 1 brojilo: 4.077,00 | 160-65255-57 |
|  |  | 2-4 brojila: 5.258,00 |  |
|  |  | 5-64 brojila: 9.359,00 |  |
|  |  | 64-128 brojila: 13.977,00 |  |
|  |  | 129-350 brojila: 25.112,00 |  |
|  |  | preko 350 brojila: 43.780,00 |  |
|  |  | 35 kV priključak: 74.188,00 |  |
| Priključenje na V/K mrežu | JKP “RAVNO 2014” | Fizička lica - 3,682,00 (sa PDV-om) | 355-3200348288-35 |
|  |  | Pravna lica – 9.205,00 (sa PDV-om) |  |
| Priključenje na TT mrežu (zavisno od klase objekta) | Telekom Srbija AD | Klasa A – 1.691,66 | 355-150004-43 |
|  |  | Klasa B – 4.229,15 |  |
|  |  | Klasa V – 7.612,47 |  |
| Priključenje na gasnu mrežu | JP “Srbijagas” |  |  |
| Priključenje na saobraćajnicu | JKP “RAVNO 2014” | 25.000,00 (sa PDV-om) |  |
| Saglasnost za mere zaštite od požara | MUP RS – Odeljenje za vanredne situacije u Jagodini | 16.750,00 | 840-74221843-57 |
| Uslovi za projektovanje |
| Zaštitni pojas državnog puta | JP “Putevi Srbije” | Zabrana gradnje objekata Put I A reda - Autoput – 40 metara; Put I A reda – osim autoputa – 20 metara; Put II A reda – 10 metara. |
| Zaštitni pojas opštinskog puta | JKP “RAVNO 2014” | zabrana građenja objekata 5 metara |
| Vodni uslovi | JVP „Srbijavode“- "VPC Morava" | objekti i izvođenje drugih rаdovа koji mogu trаjno , povremeno ili privremeno uticаti nа promene u vodnom režimu |
| Železnički infrastrukturni pojas – saglasnost (u formi rešenja) | JP „Železnice Srbije“ | Ukoliko se objekat gradi u železniĉkom infrastrukturnom pojasu, (pojas sa obe strane pruge, u širini od 25 m, računajući od ose krajnjih koloseka) |

3. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola je akt na osnovu kog, uz potvrđenu prijavu radova, investitor započinje izgradnju objekta. Građevinsku dozvolu nadležni organ izdaje u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva.

POSTUPAK IZDAVANJA:

Zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnosi se Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ćuprija, preko CEOP-a.

Uz zahtev investitor prilaže (svi dokumenti se dostavljaju u digitalnoj formi):

- lokacijske uslove;

- izvod iz projekta za građevinsku dozvolu;

- projekat za građevinsku dozvolu, koji sadrži (zavisno od vrste objekta):

- elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje,

- elaborat energetske efikasnosti,

- studiju o proceni uticaja na životnu sredinu,

- elaborat zaštite od požara;

- ugovor između investitora i finansijera (ako je zaključen);

- izjašnjenje o načinu plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta

- energetska dozvola - za objekte za koje je to propisano Zakonom o energetici (“Sl. glasnik RS” br. 145/14);

- saglasnost suvlasnika overena kod Javnog beležnika (ako se objekat gradi na zemljištu koje je u suvlasništvu više lica);

- ugovor o načinu finansiranja izgradnje nedostajuće infrastructure, zaključen između investitora i imaoca javnih ovlašćenja, ako je ta izgradnja navedena kao uslov za izdavanje građevinske dozvole u lokacijskim uslovima (ovaj ugovor pribavlja Odeljenje za urbanizam i dostavlja investitoru uz Lokacijske uslove);

- dokaz o uplati administrativne takse i naknade.

Odeljenje po službenoj dužnosti pribavlja kroz CIS:

- dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu;

- uslove za priključenje na distributivni/prenosni sistem električne energije i distributivni/sistem transporta prirodnog gasa, ako nisu sadržani u lokacijskim uslovima;

TROŠKOVI IZDAVANJA:

1) Troškovi pribavljanja kopije plana i lista nepokretnosti:

| Republički geodetski zavod – Služba za katastar nepokretnosti Ćuprija |
| --- |
| Kopija plana parcele | Iznos | Račun |
| za jednu katastarsku parcelu | 740,00 | 840-742221843-57 |
| za svaku sledeću susednu parcelu | 310,00 | 840-742221843-57 |
| List nepokretnosti | Iznos | Račun |
| Do 50 strana A4 formata | 900,00 | 840-742221843-57 |
| Za svaku sledeću stranu | 70,00 | 840-742221843-57 |

2) Takse i naknade za CEOP:

| Vrsta naknade | Iznos | Račun |
| --- | --- | --- |
| Republička administrativna taksa za zahtev | 310,00 | 840-742221843-57 |
| Republička administrativna taksa za izdavanje građevinske dozvole |
| objekti kategorije A | 1.800,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije B | 2.700,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije V | 3.600,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije G | 3.600,00 | 840-742221843-57 |
| Naknada za CEOP |
| Nezahtevni i manje zahtevni objekti A i B | 3.000,00 | 840-29770845-52 |
| Zahtevni i inženjerski objekti V i G | 5.000,00 | 840-29770845-52 |
| Opštinske naknade |
| Opštinska taksa na zahtev | 100,00 | 840-742351843-94 |
| Opštinska taksa na rešenje |
| Porodično – stambeni objekti | 1.000,00 | 840-742351843-94 |
| Stambeni objekti sa više stambenih jedinica | 10.000,00 | 840-742351843-94 |
| Poslovni objekti | 10.000,00 | 840-742351843-94 |
| Poslovno – stambeni objekti | 3.000,00 | 840-742351843-94 |
| Poslovno – stambeni objekti sa više poslovnih jedinica | 15.000,00 | 840-742351843-94 |
| Ekonomsko – poljoprivredni objekti | 2.000,00 | 840-742351843-94 |
| Objekti javne namene | 5.000,00 | 840-742351843-94 |
| Linijski infrastrukturni objekti | 5.000,00 | 840-742351843-94 |
| Restauratorski, konzervatorski i radovi na revitalizaciji kulturnih dobara | 2.000,00 | 840-742351843-94 |

3) Ostali troškovi:

A. Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta

| IZNOS DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA (u din. po m2 korisne površine) |
| --- |
| zona | stambeni objekti | poslovni objekti | ostali objekti (stovarišta, pijace, ekonomski, pomoćni, komunalni, itd) | otvoreni objekti (otvoreni parkinzi, lođe, terase, nadstrešnice,itd) |
| IA | 2.512,68 | 3.769,02 | 1.256,34 | 628,17 |
| I | 1.722,98 | 2.584,47 | 861,49 | 430,74 |
| II | 1.292,23 | 1.938,35 | 646,11 | 323,05 |
| III | 861,49 | 1.292,23 | 430,74 | 215,37 |
| IV | 717,91 | 1.076,86 | 358,95 | 179,47 |
| V | 502,53 | 753,80 | 251,26 | 125,63 |
| Račun za uplatu doprinosa za uređivanje: 840-742253843-87 |

B. Naknada za davanje saglasnosti na procenu uticaja

| Vrsta naknade | Iznos | Račun |
| --- | --- | --- |
| Republička administrativna taksa za zahtev | 310,00 | 840-742221843-57 |
| Opštinska taksa na zahtev | 100,00 | 840-742351843-94 |
| Taksa na rešenje po zahtevu |
| Vrsta naknade | Republička | Opštinska |  |
| Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije | 2.030,00 | 2.500,00 |  |
| Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije | 2.030,00 | 2.500,00 |  |
| Zahtev za davanje saglasnosti na studiju po izveštaju tehničke komisije, za objekte: - do 100 m2 - od 100–1.000 m2 - preko 1.000 m2 | 40.820,00 79.600,00 130.630,00 | 6.000,00 10.500,00 17.500,00 |  |
| Zahtev za davanje saglasnosti na studiju po izveštaju o zatečenom stanju, za objekte: - do 100 m2 - od 100–1.000 m2 - preko 1.000 m2 | 35.240,00 68.750,00 112.820,00 | 2.800,00 5.600,00 8.950,00 |  |
| Zahtev za ažuriranje studije o proceni uticaja | 2.030,00 | 2.400,00 |  |
| Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za objekte: - do 100 m2 - od 100–1.000 m2 - preko 1.000 m2 | 10.220,00 20.400,00 40.820,00 | 1.400,00 2.800,00 5.600,00 |  |

4. REŠENJE O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA

Rešenje o odobrenju izvođenja radova (Rešenje iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji) je akt kojim se odobrava izgradnja pojedinih objekata (pomoćni, ekonomski, zidane ograde itd), kao i izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji objekta i sl. Rok za donošenje rešenja je 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva.

POSTUPAK IZDAVANJA:

Zahtev za izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova podnosi se Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ćuprija, preko CEOP-a.

Uz zahtev investitor prilaže:

- Idejni projekat, izrađen u skladu sa PTD, u elektronskoj  formi, odnosno tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju, odnosno  uklanjanju prepreka za kretanje osoba sa invaliditetom;

- Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja i naknadi za CEOP;

- Dokaz o odgovarajućem  pravu na zemljištu ili objektu u smislu ZPI, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno  zakonom, odnosno ako je prema ZPI propisano da se taj dokaz ne dostavlja.

U zavisnosti od vrste radova/objekta, dostavlja se i:

- Ugovor između investitora i finansijera, ako je zaključen;

- Ugovor između investitora i imaoca javnih ovlašćenja, odnosno drugi dokaz o obezbeđivanju nedostajuće infrastrukture, ako je to uslov predviđen lokacijskim uslovima;

- Saglasnost  suvlasnika, overena  u skladu sa zakonom,  ako se gradi ili se izvode radovi na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u suvlasništvu više lica;

- Dokaz o uređenju međusobnih odnosa sa vlasnikom objekta, odnosno vlasnicima posebnih delova objekta, u skladu sa zakonom  kojim se uređuje održavanje stambenih zgrada, kada se vrši pretvaranje ili pripajanje zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor;

- Uslovi za projektovanje i priključenje objekata na distributivni, odnosno prenosni sistem električne energije, kao i na distributivni, odnosno sistem za transport prirodnog gasa, koji su pribavljeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, a nisu sadržani u lokacijskim uslovima;

- Uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje, ako su u skladu sa članom 2. stav 3. Uredbe o lokacijskim uslovima("Sl. glasnik RS", br. 35/2015, 114/2015 i 117/2017) pribavljeni van objedinjene procedure, neposredno od upravljača instalacija vodova na trasi predmetnog objekta;

- Uslovi za ukrštanje  i paralelno vođenje pribavljeni od upravljača instalacija vodova koji su na trasi predmetnog  novog objekta, ako su predmet projekta, kao i dokaz o usaglašenosti trase sa ostalim imaocima javnog ovlašćenja koji bi bili nadležni za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje, u slučaju izgradnje ili dogradnje sekundarne, odnosno distributivne mreže i komunalne i druge infrastrukture u regulaciji postojeće saobraćajnice, kao i u slučaju izgradnje priključaka na tu infrastrukturu;

- Uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija, ako su u skladu sa članom 2. stav 4. UL pribavljeni van objedinjene procedure, neposredno  od organa nadležnog za poslove zaštite od požara, u skladu sa članom 16. te uredbe (rekonstrukcija postojeće infrastrukturne mreže sa zapaljivim i gorivim tečnostima, kao i sa zapaljivim gasovima, odnosno izgradnja priključka na ove mreže za koje se izdaje rešenje o odobrenju);

- Izjašnjenje podnosioca o načinu plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i sredstvima  obezbeđenja u slučaju plaćanja na rate, koje će dostaviti prilikom prijave radova.

TROŠKOVI IZDAVANJA:

| Vrsta naknade | Iznos | Račun |
| --- | --- | --- |
| Republička administrativna taksa za zahtev | 310,00 | 840-742221843-57 |
| Republička administrativna taksa za izdavanjerešenja iz člana 145. ZPI |
| objekti kategorije A | 450,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije B | 3.600,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije V | 5.400,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije G | 5.400,00 | 840-742221843-57 |
| Naknada za CEOP |
| Za sve objekte | 2.000,00 | 840-29770845-52 |
| Opštinske naknade |
| Opštinska taksa za zahtev | 100,00 | 840-742351843-94 |
| Opštinska taksa za rešenje |
| dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, adaptacija i invest. održ. | 1.500,00 | 840-742351843-94 |
| promena namene objekta bez izvođenja radova | 700,00 | 840-742351843-94 |
| promena namene objekta sa izvođenjem radova | 500,00 | 840-742351843-94 |
| razdvajanje ili spajanje poslovnog/stambenog objekta | 1.000,00 | 840-742351843-94 |
| građenje zidanih ograda | 1.000,00 | 840-742351843-94 |
| priključenje na izgrađenu V/K mrežu, gasnu mrežu | 2.000,00 | 840-742351843-94 |
| ugradnja unutrašnjih instalacija | 1.000,00 | 840-742351843-94 |
| izgradnja pomoćnih objekata (garaže, ostave i sl.) | 1.000,00 | 840-742351843-94 |

5. PRIJAVA RADOVA

Prijava radova se vrši preko CEOP-a, a podnosi se pre početka izvođenja radova. Prijava radova podnosi se na osnovu izdate građevinske dozvole ili izdatog rešenja iz čl. 145 ZPI.

POSTUPAK:

Prijava radova podnosi se Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ćuprija se preko CEOP-a.

Uz prijavu investitor podnosi:

- dokaz o izmirenju obaveza u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, odnosno dokaz o uplati prve rate i sredstvo obezbeđenja;

- tipski ugovor za izgradnju priključka na distributivni sistem električne energije, koji je operator distributivnog sistema električne energije dostavio investitoru uz uslove za projektovanje i priključenje, u sklopu lokacijskih uslova koji su prethodili izdavanju građevinske dozvole na osnovu koje se vrši prijava radova;

- saglasnost na studiju procene uticaja na životnu sredinu, odnosno potvrda da studija o proceni uticaja nije potrebna, ako se radi o objektu za koji se ta studija može zahtevati;

- dokaz o uplati takse i naknade za CEOP.

TROŠKOVI:

| Vrsta naknade | Iznos | Račun |
| --- | --- | --- |
| Republička administrativna taksa za zahtev | 310,00 | 840-742221843-57 |
| Republička administrativna taksa za potvrdu prijave radova |
| objekti kategorije A | 900,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije B | 4.500,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije V | 5.400,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije G | 5.400,00 | 840-742221843-57 |
| Naknada za CEOP |
| Za sve objekte | 500,00 | 840-29770845-52 |
| Opštinska naknada |
| Opštinska taksa za zahtev | 100,00 | 840-742351843-94 |
| Opštinska taksa za potvrdu prijave radova | 500,00 | 840-742351843-94 |

# 6. UPOTREBNA DOZVOLA

Upotrebna dozvola je akt kojm se potvrđuje da je objekat podoban za upotrebu. Objekti koji se grade na osnovu građevinske dozvole mogu se upotrebljavati tek nakon pribavljanja upotrebne dozvole.

Na zahtev investitora, upotrebna dozvola može biti izdata i za objekte/radove čije se izvođenje vrši na osnovu rešenja iz člana 145. ZPI.

Upotrebna dozvola može biti izdata i za deo objekta, pod uslovom da on predstavlja tehničko – tehnološku celinu, i može se samostalno koristiti.

POSTUPAK IZDAVANJA:

Zahtev za izdavanje Upotrebne dozvole podnosi se Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ćuprija, preko CEOP-a.

Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole investitor prilaže i:

- projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, lica koje vrši stručni nadzor i odgovornog izvođača radova, ili projekat izvedenog objekta izrađen u skladu sa PTD;

- izveštaj komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom za izdavanje upotrebne dozvole;

- dokaz o uplati administrativne takse i naknade;

- sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja tog sertifikata;

- elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove;

- elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije.

TROŠKOVI IZDAVANJA:

1) Takse i naknade za izdavanje upotrebne dozvole:

| Vrsta naknade | Iznos | Račun |
| --- | --- | --- |
| Republička administrativna taksa za zahtev | 310,00 | 840-742221843-57 |
| Republička administrativna taksa za rešenje o upotrebnoj dozvoli |
| objekti kategorije A | 1.800,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije B | 9.000,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije V | 18.000,00 | 840-742221843-57 |
| objekti kategorije G | 18.000,00 | 840-742221843-57 |
| Naknada za CEOP |
| Nezahtevni i manje zahtevni objekti A i B | 1.000,00 | 840-29770845-52 |
| Zahtevni i inženjerski objekti V i G | 2.000,00 | 840-29770845-52 |
| Opštinske naknade |
| Opštinska taksa na zahtev | 100,00 | 840-742351843-94 |
| Opštinska taksa za izdavanje upotrebne dozvole |
| porodično – stambeni objekti | 1.000,00 | 840-742351843-94 |
| stambeni objekti sa više stambenih jedinica | 10.000,00 | 840-742351843-94 |
| poslovni objekti | 10.000,00 | 840-742351843-94 |
| poslovno - stambeni objekti | 3.000,00 | 840-742351843-94 |
| poslovno – stambeni objekti sa više posebnih jedinica | 15.000,00 | 840-742351843-94 |
| ekonomsko – poljoprivredni objekti | 1.000,00 | 840-742351843-94 |
| objekti javne namene | 5.000,00 | 840-742351843-94 |
| linijski infrastrukturni objekti | 5.000,00 | 840-742351843-94 |
| Uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditetom | Ne plaća se taksa |

2) Naknade za upis objekta i posebnih delova u katastar nepokretnosti:

| Vrsta naknade | Iznos | Račun |
| --- | --- | --- |
| Republička administrativna taksa za zahtev | 310,00 | 840-742221843-57 |
| Naknada za sprovođenje promene |
| Objekti do 150 m2 u osnovi (bruto) | 11.140,00 | 840-742221843-57 |
| Objekti od 150 m2 do 500 m2 u osnovi | 12.730,00 | 840-742221843-57 |
| Objekti preko 500 m2 u osnovi | 15.920,00 | 840-742221843-57 |