РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                           ПИБ: 101375417

13. октобар бр. 7

Број: 404-2-21/2021-04-1

Датум: 21.04.2021. године

Ћуприја

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска

У прилог позива вам достављамо: образац понуде, образац спецификације услуге са структуром цене

| Назив наручиоца: | Општинска управа општине Ћуприја |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | 13. октобар бр. 7 |
| Врста тражених услуга: | У свему према спецификацији, Обрзац 2 |
| Начин достављања понуда: | По пријему позива, понуду за предметну набавку доставити најкасније до 26.04.2021. године до 12 часова на мејл: nabavke@cuprija.rs, gordana.jovanovic@cuprija.rs или лично на писарницу Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13. oктобар бр. 7, 35230 Ћуприја са назнаком: „Понуда за набавку услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска, бр. ЈН 404-2-21/2021-04“ за Одсек јавних набавки, НЕ ОТВАРАТИ. |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | Најнижа понуђена цена |
| Особе за контакт: | Милан Антић, дипл. правник, тел. 035/8150-922 Данијела Радивојевић, дипл. инж. шумарства у вези спецификације пројектног задатка, тел. 035/8150-926 |
| Остали услови и напомене: | Саставни део позива су следећи прилози: образац понуде, образац спецификације услуге са структуром цене. |

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача _____________________ (назив понуђача) бр. _______________ од __________________ (заводни број понуђача) за набавку услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска

| Укупна вредност услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска без ПДВ-а износи: | ........................................... динара |
| --- | --- |
| Укупна вредност услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска са ПДВ-ом износи: | ........................................... динара |
| Рок извршења услуге: | До извршења свих истражних радова за изградњу бунара пијаће воде Супска. Набавка радова је у поступку реализације и исту понуђачи могу видети на Порталу јавних набавки. |
| Начин и рок плаћања: | Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна по извршењу свих уговорених радова, овере окончане ситуације и израде записника о примопредаји. Рачун мора да садржи идентификациони број (ИДФ). |

Датум: 			  		                 Потпис понуђача

__________________		                                _______________________

Образац 2

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Назив понуђача __________________________

Адреса _________________________________

Тел./факс _______________________________

Контакт особа ___________________________

- ИЗРАДА 3 (ТРИ) ПИЈЕЗОМЕТАРА

| Р.бр. | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Укупна количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Припрема локације за извођење радова на бушењу пизијометра | пауш. | - |
| 1.2 | Транспорт машине, прибора, алата и материјала до градилишта, постављање бушаћег постројења | пауш. | - |
| 1.3 | Бушење длетом Ø 190 mm у интервалу од 0 до 90 m дубине употребом лаке бентонитске исплаке | m | 90 |
| 1.4 | Каротажна мерења са 4 операције | m | 90 |
| 1.5. | Проширење истражне бушотине у експлоатациони бунар минималног пречника Ø 215,9 mm; | m | 90 |
| 1.6 | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ пијезометарске конструкције Ø 125 mm: -филтерски део - пуне цеви -таложник | m m m | 30 54,5 6 |
| 1.7 | Набавка, транспорт и уградња филтерског засипа од кварцног гранулата у интервалу од орта бушотине до 90 m дубине до 50 m крупноће 2-4 mm | m | 40 |
| 1.8 | Испирање и разрада пијезометра | часова | 48 |
| 1.9 | Уградња глиненог тампона од глине у гранулама у интервалу од 50 до 40 m дубине. | m | 10 |
| 1.10 | Уградња грађевинског шљунка од 40 до површине терена | m | 40 |
| 1.11 | Тестирање потапајућом пумпом са три капацитета и повратком нивоа | часова | 32 |
| 1.12 | Израда хемијске анализе за нови водозахват | комада | 1 |
| 1.13 | Геодетска мерења | пауш. | - |
| 1.14 | Ликвидација радилишта | пауш. | - |
| 1.15 | Израда техничког извештаја о изведеним радовима у 3 примерка. | комада | 1 |

- ИЗРАДА 2 (ДВА) ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА

| Р.бр. | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Укупна количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Припрема локације за извођење радова на бушењу бунара | пауш. | - |
| 2.2 | Транспорт машине, прибора, алата и материјала до градилишта, постављање бушаћег постројења | пауш. | - |
| 2.3 | Бушење длетом Ø 190 mm у интервалу од 0 до 90 m дубине употребом лаке бентонитске исплаке | m | 90 |
| 2.4 | Каротажна мерења са 4 операције | m | 90 |
| 2.5 | Проширење истражне бушотине у експлоатациони бунар минималног пречника Ø 350 mm; | m | 90 |
| 2.6 | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ бунарске конструкције Ø 200/175 mm: -филтерски део - пуне цеви -таложник | m m m | 30 54,5 6 |
| 2.7 | Набавка, транспорт и уградња филтерског засипа од кварног гранулата у интервалу од орта бушотине до 90 m дубине до 50 m крупноће 2-4 mm | m | 40 |
| 2.8 | Испирање и разрада бунара | часова | 48 |
| 2.9 | Уградња глиненог тампона од глине у гранулама у интервалу од 50 до 40 m дубине. | m | 10 |
| 2.10 | Уградња грађевинског шљунка од 40 до површине терена | m | 40 |
| 2.11 | Тестирање бунара потапајућом пумпом са три капацитета и повратком нивоа | часова | 32 |
| 2.12 | Израда хемијске анализе за нови водозахват | комада | 1 |
| 2.13 | Геодетска мерења | пауш. | - |
| 2.14 | Ликвидација радилишта | пауш. | - |
| 2.15 | Израда Извештаја о изведеним радовима у 3 примерка. | комада | 1 |

- ИЗРАДА 3Д ХИДРОДИНАМИЧКОГ МОДЕНА СА АНАЛИЗОМ

| Р.бр. | ОПИС РАДОВА |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3.1 | Израда 3Д хидродинамичког модела са анализом међусобног утицаја и рада будућих експлотационих бунара у различитим условима експлотације |

- ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О РЕЗУЛТАТИМА ИЗВЕДЕНИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА

| Р.бр. | ОПИС РАДОВА |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 4.1 | Израда елабората о резултатима изведених истражних радова са закључцима свих етапа и предлогом даљих радова |

## ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметну услугу је потребно извршити у складу са:

  - Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', бр. 101/15  и  95/2018 – др.закон)

  - Правилником о условима и критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања (Сл. гласник РС бр. 45/19);

  - Законом о водама (''Сл. Гласник РС'', бр. 30/10, 93/2012, 101/2016, 95/2018 – др. - закон);

  - Законом о заштити животне средине ( ''Сл. Гласник РС'', бр. 135/04, 36/09 – др.закон, 72/2009- др.закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.закон и 95/2018 –др.закон);

  - Законом о заштити природе ( ''Сл. Гласник РС'', бр. 36/09, 88/10-испр., 14/2016 и 95/2018 – др.закон);

  - Законом о заштити од пожара (''Сл. Гласник РС'', бр. 111/09,20/205, 87/208 и 87/208 др.закон);

/

  - Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (''Сл. Гласник РС'', бр. 106/09).

  - Законом о безбедности саобраћаја на путевима ('' Сл. Гласник РС'', бр.41/2009, 53/2020, 101/2011, 32/20113 – одлука УС , 55/2014, 96/2015 –др закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/128 –др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон);

  - Правилником о саобраћајној сигнализацији (''Сл. Гласник РС'', бр. 85/2017 и 14/2021);

  - Законом о планирању и изградњи  "Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020);

  - Закон о безбедности саобраћаја на путевима  ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020).

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

- Општина Ћуприја припада подручју Поморавског Управног округа и по задњем попису има 30.645 становника, распоређених у укупно 16 насељених места од којих је једно градско-град Ћуприја са 19.471 становника и 15 сеоских насеља са 11.174 становника. Град Ћуприја, снабдева се водом из регионалног система за водоснабдевање са карстног врела „Света Петка“ које се налази на територији општине Параћин у селу Извор, карстног врела „Немања“ које се налази на територији општине Ћуприја у атару села Паљане и Бигреница, изворишта „Стрелиште“ које се налази на левој обали реке Велике Мораве у северном делу града и такође служи за допунско снабдевање водом Општине Ћуприја. Поред града Ћуприје још три насеља на теритирији општине и то Мијатовац, Сење и Кованица уз мале корекције система за водоснабдевање и прибављање водних аката би имале решено организовано снабдевање водом, док остала насеља користе воду каптирањем прве фреатске изданикоја је упитног квалитета.

- На територији општине Ћуприја у насељу Добричево у току је изградња индустријског парка који се налази се источно од аутопута Београд-Ниш (Коридор 10), у близини три урбана центра тј. Трограђа Јагодина-Ћуприја-Параћин, од којих је Ћуприја у непосредном окружењу. За потребе водоснабдевања индустријског парка потребна је количина воде од 80-100 л/с. Ову количину према постојећим ресурсима ЈКП „Равно 2014“ које снабдева водом грађане и индустрију општине Ћуприја, није у могућности да обезбеди без проширења постојећих капацитета.

- Предмет овог пројектног задатка јесте простор насеља Супска која је смештена северно од Ћуприје на ком су предвиђени радови на проширењу постојећих капацитета за водоснабдевање. У циљу отварања новог изворишта за водоснабдевање како насеља Супска тако и индустријске зоне Добричево која је у фази израде потребно је извести истражне радове како би се утврдиле могућности за формирање будућег изворишта које би обезбедило додатне количине воде како за насеље Супска тако и за индустријски парк у Добричеву у укупној количини од 80-100 л/с. Уколико би резултати истражних радова показали да је простор који је предвиђен за будуће извориште перспективан за обезбеђење потребних количина воде без нарушавања квалитативних и квантитативних карактеристика у другој фази би се предвидели водозахватни објекти-бунари којим би се обезбедиле потребне количине.

- У претходном периоду урађен је Пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на основу ког је добијено одобрење надлежног Министарства рударства и енергетике за извођење истражних радова. На предметном простору до сада нису извођена премењена хидрогеолошка истраживања а није познато да има и експлоатационих бунара у непосредној околини простора који је планиран за извориште.

- На ширем простору постоје два изворишта: Срелиште, Рибаре и Фабрике каблова у Јагодини која су од раније у експлоатацији капацитетима од Срелишта 30 л/с Рибаре 160-250 л/с и ФКЈ око 100-120 л/с које тренутно није у функцији. На ширем простору је евидентирана и депонија и експлоатација шљунка што може утицати на будуће извориште.

- На истражном простору потребно је извести истражне радове како би се упознале карактеристике неогене субартеске издани. Досадашња сазнања о овој издани проучена су на основу објављених радова на ширем простору и указују да постоји пуна оправданост да се потребне количине могу обезбедити из ове издани до дубине од око 90 m. Пројектним задатком предвиђено је да се утврди литолошки профил на ширем простору, параметри средине, као и хемијски састав подземних вода које су формиране у овој издани. Дефинисањем наведених параметара добиће се подаци о моћности водоносног слоја, издашност оводњене средине, квалитету подземне воде и њена употребљивост за водоснабдевање. Такође добиће се и појединачна издашност водозахватних објеката, радијус дејства бунара и други потребни подаци за следећу фазу радова на формирању изворишта водоснабдевања.

- По прикупљању свих потребних података направиће се 3Д хидродинамички модел којим ће се симулирати рад будућег изворишта у различитим хидролошким и хидрогеолошким условима. Хидродинамичким моделом анализирати геометрију издани, филтрационе карактеристике порозне средине, параметре вертикалног биланса, граничне услове и податке о евентуалним променама током времена какоби се сагледале могућности експлоатације током времена. Симулацијом приказати међусобни утицај будућег изворишта при максималној експлоатацији постојећа два изворишта (Рибаре и ФКЈ), развој депресије и могућност утицаја експлоатације шљунка и постојеће депоније као и распоред и број водозахватних објеката са тачним конструкцијским карактеристикама за обезбеђење количине воде од 80-100л/с. Резултати добијени хидродинамичким моделом послужиће да се одреди најцелисходније решење за формирање будућег изворишта водоснабдевања.

- Након завршетка свих предвиђених радова све добијене резултате систематизовати и обрадити у елаборату о добијеним резултатима хидрогеолошких истраживања. Елаборатом обрадити и анализирати све добијене резултате и приказати могућа пројектна решења за формирање новог изворишта водоснабдевања. Елаборат израдити и доставити у 3 (три) штампана примерака и у електронском облику на одговарајућем медију (ЦД или ДВД).

- Као подлоге за пројектовање хидрогеолошких истраживања користити сву расположиву документацију како наменску тако и планску.

- Израдом Елабората о резултатима добиће се подлога за израду пројектне документације и извођење радова заљ следећу фазу која би се састојала у изради експлоатационих бунара којим би се добиле потребне количине воде за водоснабдевање индустријског парка као и насеља Супска.

| Назив услуге | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска |  |  |

Понуђач је у обавези да испуни додатни услов - техничка лица или тела:

- Да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца (2) за све време извршења уговора о јавној набавци и то са следећим лиценцама: 1 (један) грађевински инжењер са важећом лиценцом ИКС 492 и 1 (један) одговорни пројектант хидрогеолошких подлога и објеката са важећом лиценцом ИКС 392.

Испуњеност додатног услова понуђач доказује фотокопијом уговора о раду или фотокопијом МА или одговарајућег обрасца за лица (извршиоце) запослена код понуђача, као и фотокопију уговора ван радног односа за лица (извршиоце) која нису запослена код понуђача.

Наручилац ће прихватити све уговоре о радном ангажовању лица ван радног односа у складу са Законом о раду.

За носиоце лиценци понуђач је у обавезе да достави фотокопију личне лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије, као и потврду о важности исте.

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију услуге која је предмет ове јавне набавке, потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да испуњавам горе наведене услове.

Датум: 			  		              Потпис понуђача

__________________		                                _______________________