РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Добричево

Број:_______________

Датум: ___________ године

Ћуприја

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге израде пројекта за Адаптације постојеће растеретне коморе у циљу обезбеђења стабилнијег водоснабдевања насеља Добричево

У прилог позива вам достављамо: образац понуде, образац спецификације услуге са структуром цене

| Назив наручиоца: | Општинска управа општине Ћуприја |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | 13. октобар бр. 7 |
| Врста тражених услуга: | У свему према спецификацији, Обрзац 2 |
| Начин достављања понуда: | По пријему позива, понуду за предметну набавку доставити најкасније до 31.03.2021 године до 12 часова на мејл: ivana.jovanovic@cuprija.rs или лично на писарницу МЗ Добричево са назнаком: „Понуда за набавке услуге израде пројекта за Адаптације постојеће растеретне коморе у циљу обезбеђења стабилнијег водоснабдевања насеља Добричево, ЈН.бр. 01/2021“, НЕ ОТВАРАТИ. |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | Најнижа понуђена цена |
| Особе за контакт: | Милан Антић, дипл. правник, тел. 035/81-50-922 Игор Глигоријевић, дипл. инж. грађевине у вези спецификације пројектног задатка |
| Остали услови и напомене: | Саставни део позива су следећи прилози: образац понуде, образац спецификације услуге са структуром цене. |

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача _____________________ (назив понуђача) бр. _______________ од __________________ (заводни број понуђача) за набавке услуге израде пројекта за Адаптацију постојеће растеретне коморе у циљу обезбеђења стабилнијег водоснабдевања насеља Добричево,  ЈН.бр. 01/2021

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге израде пројекта за Адаптацију постојеће растеретне коморе у циљу обезбеђења стабилнијег водоснабдевања насеља Добричево,  ЈН.бр. 01/2021

| Укупна вредност услуге израде пројекта за Адаптацију постојеће растеретне коморе у циљу обезбеђења стабилнијег водоснабдевања насеља Добричево, ЈН.бр. 01/2021 “ без ПДВ-а износи: | ........................................... динара |
| --- | --- |
| Укупна вредност услуге израде пројекта за Адаптацију постојеће растеретне коморе у циљу обезбеђења стабилнијег водоснабдевања насеља Добричево, ЈН.бр. 01/2021 “ са ПДВ-ом износи: | ........................................... динара |
| Рок извршења услуге: | 20 календарских дана од дана потписивања уговора |
| Начин и рок плаћања: | Плаћање по уговору извршити на текући рачун пружаоца услуге року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, а на основу достављеног коначног пројекта за Адаптацију постојеће растеретне коморе у циљу обезбеђења стабилнијег водоснабдевања насеља Добричево, ЈН.бр. 01/2021 “. Рачун мора да садржи идентификациони број (ИДФ). |

Датум: 			  		                 Потпис понуђача

__________________		                                _______________________

Образац 2

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Назив понуђача __________________________

Адреса _________________________________

Тел./факс _______________________________

Контакт особа ___________________________

Спецификација услуге израде пројекта за Адаптацију постојеће растеретне коморе у циљу обезбеђења стабилнијег водоснабдевања насеља Добричево,  ЈН.бр. 01/2021

П Р О Ј Е К Т Н И  З А Д А Т А К

ПРЕДМЕТ: Предмет пројетног задатка Адаптације постојеће растеретне коморе у циљу обезбеђења стабилнијег водоснабдевања насеља Добричево као и стварања услова за прикључење на водоснабдевање производног комплекса “SMP Automotive interior Modules d.o.o. Ćuprija“ на катастарској парцели 2644/7 КО Ћуприја-ван.

Увод - опис постојећег стања

Приградско насеље Добричево лоцирано је поред пута за манастир Раваницу на 2 км од Ћуприје. Ово насеље изграђено за смештај породица чији су чланови у прошлом веку били запослени у некадашњем пољопривредном добру. Тренутно има око 80 домаћинстава. Насеље се водом снабдева са постојеће растеретне коморе лоциране на катастарска парцели број 2644/12 КО Ћуприја-ван којом управља Јавно комунално предузеће “Равно 2014” из Ћуприје.

До ове растеретне коморе вода се доводи са изворишта Немања, делом гравитационо, делом под притиском, као што је шематски представљено на наредној скици.

Конфигурација терена је таква да вода до растеретне коморе долази принципом спојеног суда, односно, у другој половини тока путује под притиском са ниже на вишу коту терена. Од растеретне коморе вода даље наставља ка Градском насељу Ћуприја.

Извориште Немања склоно је замућењу након атмосферских падавина, те је у том периоду смањена количина захваћене воде. Као последица мање количине воде у систему дешава се прекид у испоруци воде ка насељу Добричево јер се између постојеће растеретне коморе и насеља налази узвишење терена које вода у нормалним условима водоснабдевања гравитационо успева да савладава.

Растеретна комора је запремине око 4 m3. На растеретној комори видљива су оштећења услед присуства хлорних испарења, а ове године дошло је и до урушавања дела кровне плоче.

У циљу обезбеђивања стабилнијег и равномернијег режима испоруке воде до постојећих корисника у насељу Добричево неопходно је изградити нову растеретну комору.

Такође, општина Ћуприја је покренула поступке за изградњу индустријске зоне на овом подручју, а у протеклој години, терен у реону постојеће растеретне коморе одговарао је потребама инвеститора “SMP Automotive interior Modules d.o.o. Ćuprija“ који је на катастарској парцели 2644/7 КО Ћуприја-ван већ отпочео са изградњом фабрике и за коју је неопходно изградити нови водоводни прикључак. У реону будућег производног комплекса не постоји изграђена градска водоводна мрежа.

Због свега горе наведеног, у циљу побољшања како квалитета испоруке воде тако и испуњавања захтева који се односе на мониторинг захваћених и испоручених количина воде неопходно је изградња нове растеретне коморе која ће се састојати од преливног резервоара и затаварачнице са пратећим фитингом.

Услови пројектног задатка:

А. Прикупљање информација о постојећем стању

Обавеза пројектанта је да претходно обиђе терен и изврши геодетско снимање терена од планиране локације будућег резервоара са затварачницом до локације будућег прикључног водомерног шахта, као и прикупљање података о постојећем магистралном цевоводу и коти дна цеви у постојећој растеретној комори.

Б. Резервоар

За потребе снабдевања водом насеља Добричево које чини око 80 домаћинстава  планирати запремину резервоарског простора за дневно изравнање увећану за потребе рада уличне хидрантске мреже насеља Добричево.

Инвеститор будућег производног комплекса на својој парцели планира изградњу својих резервоара запремине 20 m3 за дневне потребе за санитарном водом и резервоара запремине 900 m3 за воду за гашење пожара, те за ове количине није потребно додатно увећавати предметни резервоарски простор.

У резервоару планирати улаз доводног цевовода, упојну јаму, излазни цевовод и преливну цев.

Пројектом резервоара и затварачнице планирати могућност уласка радника у резервоарски простор за потребе његовог прања и одржавања.

В. Затварачница

У затварачници планирати рачве са вентилима којима је могуће контролисати и усмеравати воду према следећим правцима:

Рачва ка градском насељу Ћуприја.

- Пречник овог цевовода остаје не промењен.

-На овом цевоводу планирати уградњу одговарајућег електромагнетног водомера са пратећим софтвером за бележење испоручене количине воде.

-Формирати “сифонски” прелом цеви према условима произвођача водомера како би се обезбедила испуњеност цеви водом у реону водомера.

- На овом цевоводу планирати уградњу затварача.

- Рачва ка насељу Ћуприја повезује се на постојећи цевовод ка насељу Ћуприја.

Рачва ка насељу Добричево.

- Пречник постојећег цевовода ка насељу Добричево је 63mm. За нову рачву ка насељу Добричево планирати минимални пречник цеви од 110 mm, по потреби увећан према резултатима хидрауличког прорачуна.

- На овом воду планирати уградњу одговарајућег електромагнетног водомера са пратећим софтвером за бележење испоручене количине воде.

- Формирати “сифонски” прелом цеви према условима произвођача водомера како би се обезбедила испуњеност цеви водом у реону водомера.

- На овом цевоводу планирати уградњу затварача.

- На овом цевоводу планирати монтажу пумпе капацитета до 2 l/s снаге до 1.5 bar-a.

- Овај цевовод потребно је спојити- повезати на постојећи цевовод ка насељу Добричево.

Напомена1: Обзиром да количине расположиве санитарно исправне воде са изворишта “Немања” у години варирају од 5 до 40 л/с, како би се осигурао довод воде и ка насељу Добричево којем је ово једини облик водоснабдевања (за разлику од Ћуприје која се водом снабдева са још два правца водоснабдевања), коту захватне цеви за Добричево  потребно је поставити ниже у односу на коту захватне цеви ка Ћуприји.

Напомена 2: Цевовод на траси ка насељу Добричево прелази преко дела терена са котом вишом од коте резервоара одакле наставља гравитационо ка насељу. У случају прекида у водоснабдевању, вода до корисника гравитационо не може да савлада наведени нагиб терена док се претходно пумпама не испуни сифонски прелив и не избаци ваздух из истог. Због ове конфигурације терена, на овом краку неопходно је уградити неповратни вентил (спречавање враћања воде у резервоар) и монтирати пумпу капацитета до 2 l/s и снаге до 1.5 bar-a са “бајпасом” само за потребе избацивања ваздуха из дела деонице цевовода.

1.3. Рачва ка будућем производном комплексу

- Пречник овог цевовода усвојити према резултатима хидрауличког прорачуна, али не и мање од 110 mm.

- На овом цевоводу планирати уградњу одговарајућег електромагнетног водомера са пратећим софтвером за бележење испоручене количине воде.

- На овом цевоводу планирати уградњу затварача и неповратног вентила.

- На овом цевоводу планирати уградњу два комплета пумпи.

А) Први комплет пумпи (радна и резервна): За потребе пуњења резервоара водом за заштиту од пожара количином од 900m3 у периду од 24 часа. Усвојити пумпе снаге према резултатима хидрауличког прорачуна за потребе пуњења резервоара запремине 900 m3 при расположивом притиску на крају прикључног цевовода од 2.5 bar-a.

Б) Други комплет пумпи (радна и резервна): За потребе пуњења резервоара запремине 20 m3 за период од 24 часа. Капацитет и снага ових пумпи за испуњење услова да се на точећем месту на крају доводног цевовода у реону прикључка будућег корисника обезбеди притисак од минимум 2.5 bar-a.

1.4. Рачва ка испусту

- Предвидети рачву за пражњење резервоара која ће бити повезана на постојећи канал за пражњење постојеће растеретне коморе.

- На овој рачви планирати уградњу затварача.

- На овом цевоводу иза затварача, планирати монтажу Т рачве у коју ће бити прикључен прелив из резервоара.

1.5. Електроопрема

- Планирати уградњу електро ормара са пратећом опремом и осигурачима за заштиту од: кратког споја, прегревања, рада у сувом, од губитка фазе и слично.

- Планирати аутоматски режим рада потисних пумпи и то само за аутоматско искључивање након пуњења резервоара.

Укључивање ових пумпи планирати мануелно зато што је због недовољних расположивих количина вода за њихов рад претходно непоходно у систем упустити воду са свих каптажа и затворити вод ка градском насељу Ћуприја.

- за допуну резервоара за санитарну воду (планирати аутоматско искључивање и укључивање када је резервоар пун, односно када је ниво воде у резервоару опао за више од половине капацитета).

НАПОМЕНА:

На предметној катастарској парцели број 2644/12 КО Ћуприја-ван на којој се планира изградња резервоара са затварачницом тренутно не постоји прикључак на електричну енергију. Неопходно је пројектном документацијом дефинисати тачне потребе за електричном енергијом за покривање рада пумпи, аутоматике, водомера, осветљења и осталих потреба и уврстити ову чињеницу у пројектну документацију како би се кроз добијене услове обезбедила пројектна документација која покрива и радове на електро инсталацијама.

Поред горе наведеног Пројектант је у обавези да Наручиоцу испоручи и следеће:

- предмер и предрачун радова у „Еxcel“-у (формат „хls“)

- технички опис радова у „Word“-у (формат „doc“)

- Графичке прилогe у „Auto CAD“-у (формат „dwg“)

- Идејни пројекат – у дигиталној форми у PDF-у електронски потписано,

- Пројекат за грађевинску – у дигиталној форми PDF-у електронски потписано,

Прилог пројектног задатка:

Скица - шема повезивања разводних траса из резервоара са постојећим цевоводима на локацији.

Понуђач је у обавези да испуни додатни услов - техничка лица или тела:

- Да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 3 (три) одговорна пројектанта са лиценцом ИКС 311 и ИКС 314 и ИКС 350

Испуњеност додатног услова да располаже са 3 (три) извршиоца понуђач доказује фотокопијом уговора о раду или фотокопијом МА или одговарајућег обрасца за лица (извршиоце) запослена код понуђача, као и фотокопију уговора ван радног односа за лица (извршиоце) која нису запослена код понуђача.

Наручилац ће прихватити све уговоре о радном ангажовању лица ван радног односа у складу са Законом о раду.

За носиоце лиценци понуђач је у обавезе да достави фотокопију личне лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије, као и потврду о важности исте.

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију услуге која је предмет ове јавне набавке, потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

Укупна цена за наведену предметну набавку без ПДВ-а износи: _______________ динара;

Укупна цена за наведену предметну набавку са ПДВ-ом износи: _______________ динара.

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврујем да испуњавам горе наведене услове.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |